## Slide 1
N
S
MAQNİT ASQILI RÜTUBƏT ÖLÇMƏ SİSTEMİ
Digital Twin
müdafiə təqdimatı
Qum və su girişi olan maqnit levitasiya qurğusunun real vaxtlı 3D modeli, PID idarəetməsi və rütubət qiymətləndirməsi.
React + TypeScript
FastAPI backend
Three.js 3D
PID
Qapalı idarəetmə
Hall/yerdəyişmə feedback
30 Hz
Canlı telemetry
WebSocket axını
18
Backend test
model davranışı yoxlanıb
3D
Rəqəmsal əkiz
qum, su, kamera, solenoid
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
01

## Slide 2
PROBLEM VƏ MƏQSƏD
Laborator rütubət ölçməsi dəqiqdir, amma sənaye xətti üçün çox ləngdir.
Layihənin məqsədi eyni fiziki məntiqi təmassız maqnit asqısı və real-time digital twin ilə göstərməkdir.
Klassik termoqravimetrik metod
1. Yaş nümunə çəkilir
2. Etüvdə qurudulur
3. Quru nümunə yenidən çəkilir
4. Rütubət hesablanır
W = (myaş - mquru) / mquru × 100%
Təklif olunan maqnit asqılı metod
1. Nümunə ölçü kamerasına daxil olur
2. Su/rütubət görünən çəkini dəyişir
3. Solenoid cərəyanı və məsafə ölçülür
4. Rütubət kalibrasiya ilə qiymətləndirilir
2-4 saatlıq laborator prosesdən canlı və təmassız ölçməyə keçid
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
02

## Slide 3
QURĞU XƏRITƏSI
3D səhnə sxemdəki mexaniki, sensor və idarəetmə hissələrini bir ekranda birləşdirir.
Aşağıda müəllimin soruşduğu çatışmayan hissələr də ayrıca adlandırılıb: material nümunəsi, dayaq platforması və referans halqası.
N
S
1
Qum girişi / bunker
2
Su çəni və boru
3
Solenoid dolağı
4
N/S sabit maqnit
5
Ölçü kamerası
6
Hall/yerdəyişmə sensoru
7
İdarəetmə bloku
8
Cərəyan ölçən cihaz
Aşağı hissə: material nümunəsi + dayaq platforması + referans halqası
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
03

## Slide 4
FIZIKI MƏNTIQ
Su real kütləni artıra bilər, amma maqnit asqısının hiss etdiyi görünən çəki azalır.
Bu ayrım layihənin əsas müdafiə cümləsidir: adi tərəzi ilə maqnit asqılı ölçmə eyni siqnalı ölçmür.
Quru-nəm rütubət formulu
m(su) = myaş - mquru
W = m(su) / mquru × 100%
Diplom nümunəsi:
(120.005 - 100.003) / 100.003 × 100% ≈ 19.99%
Maqnit asqısında görünən çəki
Fapp = m·g - Fqaldırıcı
Fm = k·I² / d²
Su səviyyəsi artdıqca qaldırıcı qüvvə artır və solenoidin saxlamalı olduğu yük azalır.
Simulyasiyada müşahidə
Rütubət 2%: görünən çəki 8.16 kq
Rütubət 12%: görünən çəki 8.06 kq
Rütubət 35%: görünən çəki 6.45 kq
Cərəyan da azalır.
Su ↑
Qaldırıcı qüvvə ↑
Görünən çəki ↓
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
04

## Slide 5
PID IDARƏETMƏ DÖVRƏSI
Sistem yalnız PID ilə işləyir: sensor xətanı ölçür və solenoid cərəyanını düzəldir.
PID-siz rejim çıxarıldı; müdafiədə sistem qapalı idarəetmə kimi izah olunur.
Hədəf məsafə
5 sm
Xəta
e = d - dtarget
PID
u=Kp·e + Ki∫e + Kd·de/dt
Cərəyan
idarəetməsi
Solenoid +
sabit maqnit
Hall sensoru / yerdəyişmə ölçməsi
feedback: ölçülən məsafə yenidən xəta blokuna qaytarılır
Qapalı dövrə: maqnit sürüşəndə sensor bunu görür, PID cərəyanı dərhal düzəldir.
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
05

## Slide 6
PROQRAM ARXITEKTURASI
React dashboard vizualizasiya edir, Python backend isə fiziki model və PID loop-u hesablayır.
WebSocket bu iki hissəni real vaxt rejimində birləşdirir.
Frontend
• React + TypeScript
• Three.js 3D digital twin
• ECharts canlı qrafiklər
• Zustand telemetry state
Real-time kanal
• WebSocket /ws/telemetry
• təxminən 30 mesaj/saniyə
• start/stop/reset komandaları
• parametr dəyişiklikləri
Backend
• FastAPI + Uvicorn
• PID controller
• maglev physics engine
• pytest ilə yoxlama
Data axını: sensor/məsafə/cərəyan → backend simulyasiya → telemetry JSON → UI kartları, qrafiklər və 3D səhnə
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
06

## Slide 7
TECH STACK SEÇIMI
Hər paket dissertasiya demosunda bir konkret problemi həll edir.
Stack vizual güc, real-time əlaqə və akademik izah rahatlığı üçün seçilib.
Texnologiya
Niyə istifadə etmişik?
Layihədə rolu
React + TypeScript
Interaktiv dashboard və tip təhlükəsizliyi
UI komponentləri, parametr paneli, telemetry kartları
Three.js / R3F
Brauzerdə CAD-siz 3D digital twin qurmaq
solenoid, kamera, qum/su girişi, maqnit sahəsi
ECharts
MATLAB-a oxşar canlı qrafiklər
məsafə, cərəyan, rütubət və görünən çəki qrafikləri
Zustand
Sadə real-time state idarəetməsi
telemetry history və WebSocket parametrləri
FastAPI
Python fiziki modelini API kimi vermək
config, reset və websocket telemetry
Pytest
Elmi model davranışını regressiyadan qorumaq
18 backend test: rütubət, PID, sensor, reset
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
07

## Slide 8
DEMO EKRANI NƏYI GÖSTƏRIR?
UI müdafiədə həm cihazın quruluşunu, həm də ölçmə siqnalının necə yarandığını eyni anda göstərir.
Bütün əsas yazılar Azərbaycan dilindədir və light mode gün işığında oxunaqlıdır.
3D rəqəmsal əkiz
Qum girişi, su çəni, ölçü kamerası, solenoid, N/S maqnit, Hall sensoru, idarəetmə bloku və cərəyan ölçən cihaz.
Canlı telemetry
Həqiqi rütubət, hesablanan rütubət, real kütlə, maqnitin hiss etdiyi çəki, çəki azalması, cərəyan və məsafə.
Qrafik analiz
Məsafə, cərəyan, rütubət, su səviyyəsi, kamera dolması və PID keçid prosesi qrafikləri.
Start
Simulyasiyanı işə salır
60 Hz model loop
Reset
Başlanğıc vəziyyət
quru/su state sıfırlanır
Slider
Parametr sazlaması
PID, qum, su, drenaj
Chart
Elmi izah
MATLAB-a oxşar nəticə
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
08

## Slide 9
MÜDAFIƏ ÜÇÜN ƏSAS NƏTICƏ
Layihə real cihazı əvəz etmir; real cihazın işləmə məntiqini izah edən, ölçülə bilən və testlənən digital twin demodur.
Bu cümlə həm elmi məhdudiyyəti, həm də layihənin dəyərini düzgün qoyur.
Nə sübut olunur?
• Qum/su girişi olan qurğu modeli qurulub
• Su artdıqca maqnitin hiss etdiyi görünən çəki azalır
• PID solenoid cərəyanını düzəldir
• Rütubət cərəyan və məsafədən qiymətləndirilir
Necə yoxlanıb?
• Backend pytest: 18 test
• Frontend TypeScript build keçir
• WebSocket telemetry sahələri typed-dir
• Sensor noise və filtr modeli ayrıdır
• Reset başlanğıc vəziyyətə qaytarır
Növbəti inkişaf
• Real Arduino/sensor inteqrasiyası
• Eksperimental kalibrasiya əyrisi
• Verilənlər bazası və MQTT
• SCADA paneli
• CAD və ya COMSOL geometriyası
Müdafiə cümləsi: “Bu sistem rütubəti birbaşa ölçmür; maqnit asqısında yaranan görünən çəki və solenoid cərəyanı dəyişikliyini rütubət göstəricisinə çevirir.”
Maqnit asqılı rütubət ölçmə sistemi | Digital Twin demo
09